## Slide 1
模块3 · 第1次课
音频特征工程与经典方法
CI/助听器实验室 · 开发技能培训
时长 2.5h | 编程能力：能修改 → 能组合

## Slide 2
学习目标
• 理解音频特征的完整转换流程（波形→频谱→语谱图→MFCC）
• 理解梅尔刻度与CI电极映射的关系
• 对比不同特征表示：MFCC vs 梅尔语谱图 vs 原始波形
• 用torchaudio进行音频加载、变换和特征提取
• 对ESC-50数据集提取梅尔语谱图特征

## Slide 3
§1 音频特征全景
从波形到MFCC的完整链路

## Slide 4
音频特征提取链路
原始波形 → 预加重 → 分帧加窗 → FFT → 梅尔滤波 → 对数 → DCT → MFCC
预加重
y[n] = x[n] - 0.97·x[n-1]
提升高频成分
分帧加窗
帧长25ms，帧移10ms
短时平稳假设
FFT
N点快速傅里叶变换
时域→频域
梅尔滤波
三角滤波器组（通常40/64个）
模拟人耳感知
取对数
log(filterbank_energy)
压缩动态范围
DCT
离散余弦变换
去相关→MFCC

## Slide 5
为什么是梅尔刻度？——从CI电极映射讲起
人耳对频率的感知不是线性的：
100Hz → 200Hz 感觉差别很大
1000Hz → 1100Hz 感觉差别很小
梅尔刻度模拟了这种非线性感知
低频：高分辨率（更多滤波器）
高频：低分辨率（更少滤波器）
💡 和CI电极映射的对应
CI将声音分成N个通道（如22个）
通道分配：低频更多电极
梅尔滤波器：低频更多滤波器
本质相同：
都是模拟人耳/听神经的频率感知
# torchaudio 提取梅尔语谱图
import torchaudio.transforms as T
mel_transform = T.MelSpectrogram(
sample_rate=16000, n_fft=512, hop_length=256, n_mels=64
)
amplitude_to_db = T.AmplitudeToDB()
waveform, sr = torchaudio.load('audio.wav')
mel_spec = mel_transform(waveform)
log_mel_spec = amplitude_to_db(mel_spec)
print(f'波形: {waveform.shape} → 梅尔语谱图: {log_mel_spec.shape}')

## Slide 6
特征对比：MFCC vs 梅尔语谱图 vs 原始波形
特征
形状
优点
缺点
适用场景
原始波形
[1, samples]
保留全部信息
维度高，冗余多
简单基线
梅尔语谱图
[1, n_mels, time]
模拟人耳感知
音频DL最常用
推荐使用
MFCC
[1, n_mfcc, time]
去相关后的特征
传统ASR常用
经典方法
# ESC-50 数据集特征提取
import torchaudio
import os
data_dir = 'data/ESC-50/audio/'
mel_transform = T.MelSpectrogram(sample_rate=44100, n_mels=64)
to_db = T.AmplitudeToDB()
features, labels = [], []
for fname in os.listdir(data_dir):
if fname.endswith('.wav'):
waveform, sr = torchaudio.load(os.path.join(data_dir, fname))
mel = to_db(mel_transform(waveform))
features.append(mel)
# ESC-50 filename format: {fold}-{src}-{take}-{target}.wav
label = int(fname.split('-')[-1].replace('.wav', ''))
labels.append(label)
print(f'提取了 {len(features)} 个样本的特征')

## Slide 7
本节要点
1. 特征链路
波形→预加重→分帧加窗→FFT→梅尔滤波→对数→MFCC
2. 梅尔刻度
模拟人耳非线性感知，低频高分辨率，和CI电极映射对应
3. torchaudio
MelSpectrogram + AmplitudeToDB 一行提取特征
4. 特征选择
梅尔语谱图是音频DL最常用的特征表示
5. ESC-50
环境声分类标准数据集，用于特征对比实验

## Slide 8
课后练习
基础（必做）：
1. 对ESC-50提取梅尔语谱图特征
2. 可视化不同类别（如狗叫、雨声、敲门）的语谱图差异
3. 统计不同特征维度下的数据形状
📌 下次课预告：CRNN音频分类器 — Dataset/DataLoader、CNN+GRU、混淆矩阵、F1

## Slide 9
谢谢！
课后完成ESC-50特征提取，下次课搭建CRNN分类器。